## Slide 1: TP UI 설계

## Slide 2
개요
전송처리기능
목차

## Slide 3: 개요
개요
  TP UI설계관련 문서입니다.

## Slide 4: 전체적인 UI
- Common
- TPConnectionList - connection1
- connection2
- connection3
- connection4
속성내용 설명
설정항목 리스트
- ex) BS, STMIN, ....

## Slide 5: Common속성
Common 속성
  CallTaskTime : 태스크 호출간격
  Specific Option Control : 개별 / 전체(BS, STMIN, Timeout값,Wait Mode, WftMax)
  N_As
  N_Ar
  N_Cr
  N_Bs
  WftMax
  Wait Mode
  Pad : 패딩값

## Slide 6: Common속성
- Common
속성내용 설명
- Common Information
- Call Task Time : TP 태스크 호출시간
- Specific Option Control : INDIVIDUAL / ALL(옵션적용범위)
- CAN DLC : 현재 CAN 혹은 CAN FD에서 ISO TP에 사용할 DLC값
- Common ISO TP Property (ALL일경우)
- addressMode
- addressType
- Base Address : Extended Mode에서 Target과 Source address 조합으로 사용
- All Accept Extension : Mixed모드에서 Extension값 비교여부를 설정하는 flag
- N_As(정수)
- N_Ar
- N_Cr
- N_Bs - Pad : 패딩값
- WftMax : Wait프레임 전송횟수
- Waiting Mode : Wait모드 적용여부(TRUE/FALSE)
- Using Flow Control
- Using Block Size
- Using STmin
- BlockSize
- STmin
- First Sequence number
- Set the RxMask
- Using Rx Mask
INDIVISUAL일 경우 비활성화

## Slide 7: TPConnectionList
- Common ISO TP Property
- addressMode
- addressType
- Base Address : Extended Mode에서 Target과 Source address 조합으로 사용
- All Accept Extension : Mixed모드에서 Extension값 비교여부를 설정하는 flag
- N_As(정수)
- N_Ar
- N_Cr
- N_Bs - Pad : 패딩값
- WftMax : Wait프레임 전송횟수
- Waiting Mode : Wait모드 적용여부(TRUE/FALSE)
- Using Flow Control / BS / STmin
- BlockSize, STmin
- First Sequence number
- Set the RxMask
- Using Rx Mask
- Message Information
- Send Message: TpTxIndex에서 전송에 해당하는메시지 이름
- Redeive Message : TpTxIndex에서 수신에 해당하는메시지 이름
- Send ID, Receive ID // Normal Address , 11Mixed
- Target Address, Source Address // Extended, Normal Fixed, 29Bit Mixed - Address Extension //Mixed
- priority, dataPage,Protocol Data Unit // Normal Fixed, 29Bit Mixed
- TPConnectionList
- connection1
- connection2
- connection3
- connection4
속성내용 설명